# UFR Sciences et Techniques – TOURS        14 Mars 2007

###### Département de Physique

#### L1 Sciences de la matière UE 205 C22

## Contrôle continu  Epreuve d’Electrocinétique

(durée : 1h 30 mn)

documents et machines alphanumériques interdits

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice 1 :    Grandeurs électrocinétiques dans un conducteur

Soit un fil cylindrique en cuivre de section S = 1,5 mm2 et traversé par un courant d’intensité I = 5 A. Chaque atome de cuivre (fixe) fournit un électron de conduction mobile.  Déterminer la vitesse d’ensemble des charges mobiles.

Application numérique : masse atomique  MA = 63,5 g mol–1 ;  masse volumique

( = 8,8 Kg. m-3, le nombre d’Avogadro NA=6,02. 1023 mol-1

et la charge e=1,6 10-19C.

Exercice 2 :     Pont de Wheatstone

On veut calculer l’intensité I (avec la méthode de votre choix) du courant qui circule entre A et B dans le circuit représenté par la figure 2. Im1, Im2 et Im3  sont les courants des mailles 1, 2 et 3. Ce circuit est constitué d’un générateur de tension continue idéal, de force électromotrice E et de cinq conducteurs ohmiques de résistances R1, R2, R3, R4 et r.

Application numérique : E = 24 V ; R1 = 10 K( ; R2 = 33 K( ; R3 = 27 K(; R4=10K(

##### et r = 10 K(.

Figure 1

Exercice 3 :     Circuit RC  (charge - décharge d'un condensateur)

Dans le circuit représenté sur de la figure 2, le commutateur se trouve initialement dans la position 0 et le condensateur est déchargé. A l'instant t=0, on  bascule le commutateur dans la position 1. Au bout de t=10s, on le bascule sur la position 2.

Tracer l'évolution de la tension U(t) aux bornes du condensateur C . On donne  R1=20 k(, R2=5 k(, C=100 (F et E0=10 V est un générateur de tension continue.

Figure 2

# Text boxes

r

Im3

R

1

R

2

##### I

Im1

##### A

D

C

r

4

R

3

R

Im2

B

##### E