# L1 Sciences de la matière                   Année 2006 - 2007

# UE 205 option physique C 22 : Electrocinétique     Série 1

Exercice n°1 :  Etude de la conduction ohmique

On se propose à partir de 2 modèles simples et des lois de la mécanique de retrouver l’expression de la loi d’Ohm locale :

a) Modèle des chocs : Les électrons libres de concentration volumique n subissent des chocs  en raison des irrégularités et des impuretés du réseau cristallin. A l'issue d'un choc la vitesse  est totalement aléatoire en direction et en module, et entre 2 chocs ces électrons se déplacent sous la seule action du champ électrique moyen régnant à l’intérieur du conducteur uniforme et constant.

On appellera ( la durée moyenne entre 2 chocs. Montrer qu'alors  et donner l'expression de ( en fonction de n, e, m et (.

b) Modèle du frottement visqueux : Comme dans un fluide, les électrons mobiles subissent une force de frottement proportionnelle à la vitesse = - k . Montrer que dans le champ électrique , les porteurs de charge ont, après un régime transitoire de durée caractéristique (, un mouvement d'ensemble obéissant à  et donner l'expression de ( en fonction de n, e, k .

Exercice n°2 :  Etude d’un courant dans un ruban d’argent

Un ruban d’argent de conductivité ( = 6,7 107 (-1.m-1, de section rectangulaire de largeur = 12,5 mm et d’épaisseur a = 0,2 mm, est traversé suivant sa longueur par un courant constant d’intensité I = 10 A.

Calculer en supposant que chaque atome d’argent est susceptible de fournir un électron libre :

1) la densité volumique des charges mobiles de ce ruban,

2) la densité de courant et le module du champ électrique à l’intérieur du ruban,

3) la vitesse moyenne des charges mobiles et leur mobilité,

4) la puissance volumique dissipée dans ce conducteur.

On donne : charge élémentaire e = 1,6 10-19 C , nombre d’Avogadro : N = 6 1023 mol-1 , Ag = 108 , masse volumique de l’argent : ( = 10,5 g.cm-3

Exercice n°3 :  Jauge de contrainte

Une jauge de contrainte est constituée d’une petite plaquette dans laquelle est moulé un fil conducteur replié ( n – 1 ) fois sur lui-même. Cette jauge est montée sur un support déformable élastiquement.

En l’absence de contrainte, la longueur totale du conducteur vaut   = n . a.

Lorsque le support est soumis à la contrainte de compression F, on admet que sa longueur varie selon la loi simple : (  –  ) /  = d /  = K1 . F ( K1 < 0 ).

1) Calculer le diamètre D du fil ( en (m ) pour obtenir une résistance initiale R0 égale à 100 (.

On donne n = 10 ; a = 10 mm ; conductivité électrique du fil ( = 1,0 106 (-1.m-1 .

2) On suppose que, lorsque la jauge est sous contrainte, le volume du fil reste constant. Les déformations restant petites (  d /   << 1 ), en déduire que la résistance du fil varie sensiblement selon la loi simple :

( R – R0 ) / R0 = dR / R0 = K2 . F

Exercice n°4 :  Courant dans un fil de cuivre

Un fil de cuivre cylindrique de diamètre D = 1,63 mm possède une résistivité ( qui varie linéairement avec la température ( en °C :  ( (() = (0 . ( 1 + (.( ) avec ( (20°C) = 1,70.10-8 (.m et ( = 3,9.10-3 (°C)-1 .

Quand un courant d’intensité 50 A s’établit dans le fil, sa température monte  à 35°C

1) Quelle est la densité de courant dans le fil ?

2) Quelle est la résistivité du fil à cette température ?

3) Quelle est la conductivité du fil ?

4) Quel est le champ électrique dans le fil ?

5) Que pourrait-on calculer si on nous donne la longueur du fil ?