# L1 Sciences de la Matière                              Année 2006 - 2007

# TD physique (UE 205 C22)       série 6           Electrocinétique

Exercice n°1 : Réseaux linéaires en régime sinusoïdal

On considère le réseau comprenant des résistances, des capacités et des inductances, alimenté par deux générateurs de même pulsation, de f.é.m respectives:

On donne E = 2V, R = L( = 1( et .

Déterminer numériquement le courant circulant dans la branche MN (son module et son déphasage):

- Par la méthode des courants de mailles;

- Par application du théorème de Thévenin.

On utilisera la transformation triangle-étoile pour le calcul de Zéq :

Triangle					      Etoile

Exercice n°2 : Quadripôles en cascade

Le circuit ci-dessous est fait de trois cellules R, C identiques; il est alimenté en tension sinusoïdale, à pulsation ( constante, et fonctionne à vide. On posera si nécessaire .

- Calculer l'amplification en tension .

- Calculer l'impédance d'entrée .

Schéma:

- On ajoute à l'entrée une résistance RC en dérivation, ce qui ne modifie pas l'amplification en tension; calculer .

- Calculer la pulsation (1 pour laquelle Arg (Av) = (. Quelle est alors la valeur de Av ; celle de Ze?

- Calculer la pulsation (2 pour laquelle Ai est réelle. On adopte alors ( = (2. Montrer que |Ai| passe par un maximum quand Rc varie (R et C restent constants). Calculer alors le rapport  et la valeur du maximum.

Exercice n°3 : Réseau déphaseur du 3ème ordre à trois cellules RC.

Un générateur B.F. sinusoïdal, de fréquence f = (/2( variable, alimente un réseau constitué de trois cellules (R, C) montées en cascade. On introduira le paramètre fréquentiel x = RC (.

Schéma:

- Déterminer, en fonction de R et x, les éléments complexes de la matrice de transfert (T1) de la première cellule R-C définie par :

- a) Déterminer en fonction de R et x les éléments complexes de la matrice de transfert (T) du réseau global, définie par :

b) En déduire la fonction de transfert complexe  de ce réseau non chargé en fonction du paramètre x.

3.  a) En déduire le déphasage ( (x) de la tension de sortie u4 par rapport à la tension d'entrée u1.

b) Pour quelle (s) valeur (s) de la fréquence f, exprimée en fonction de R et C, les tensions d'entrée et de sortie sont elles en opposition de phase? En quadrature? Calculer le gain correspondant dans chacun de ces deux cas particuliers.

# Text boxes

C

C

C

U1

R

R

U3

U2

R

U0

I1

I2

I3

I3

I0

U0

I4 = 0

RC

I1

I3

I2

I1

ZB

ZC

ZA

C

B

A

C

A

B

ZAC

ZAB

ZAC

(

(

e2=E  (/2

2L

R

2R

N

A

B

L

M

C

e1=2E

R

2C

U1

R

U3

U4

R

R

U2

C

C

C