# L1 Sciences de La Matière                                      Année 2006 - 2007

# TD physique (UE 205 C22)     série 7       Electrocinétique

Exercice n°1 : Réseau R-L-C : filtres passe bande et passe haut.

A l'aide d'une résistance R, d'une inductance L et d'une capacité C, on réalise successivement un filtre passe bande (montage () et un filtre passe haut (montage (). On applique à l'entrée la tension sinusoïdale de fréquence (/2( variable: ve(t) = V0 cos (t.

On donne R = 1k(, L = 1H, C = 0,75 (F.

Montage (						Montage (

A - Filtre passe-bande (montage ( )

1) Calculer la fonction de transfert  du montage et l'exprimer sous la forme :

2) Pour quelle pulsation (0 le gain G(( ) est-il maximum ? Tracer le diagramme de Bode : GdB (log() et  ( (log().

3) Déterminer la (ou les) pulsation(s) de coupure à -3dB et la bande passante du filtre ainsi constitué.

B - Filtre passe-haut (montage ()

On permute les éléments R et C pour obtenir le nouveau montage (.

Répondre aux mêmes questions 1), 2) et 3) qu'en A.

Exercice n°2 : Filtres R-L-C :  passe bande et coupe bande.

On alimente un circuit de Wien, représenté ci-dessous, par une tension alternative ve(t) d'amplitude constante et de pulsation ( variable. On introduira le paramètre fréquentiel,

x = R C ( (paramètre sans dimension). On donne R = 10 k( et C = 25 nF.

- Exprimer la fonction de transfert complexe  de ce circuit et la mettre sous la forme

- Calculer le gain G maximal (en décibels) de ce montage et le déphasage ( entre vs et ve.

- Déterminer les pulsations de coupure de ce circuit à -3 dB. En déduire la bande passante de fréquence de ce filtre.

- Déterminer le gain en (décibel) et le déphasage ( pour ( ( 0 et ( ( (.

- Tracer le diagramme de gain G(x) en échelle logarithmique et le diagramme de phase ( (x) en échelle semi-logarithmique.

- Mettre la fonction de transfert sous la forme:

On calculera les coefficients (0, (1, (2  et on vérifiera que .

Conclusions ?

- Calculer le gain (en décibel) et le déphasage pour les pulsations particulières :

( = (0 ; ( = (1 et ( = (2 de la tension d'entrée.

# Text boxes

R

vs

Vs

ve

ve

L

L

C

C

R